## Slide 2
Χημεία και Ιδιότητες Πολυμερών
Πολυμερή Υγρών Κρυστάλλων
Ευάγγελος Τ. Κεφάλας

## Slide 3
Πολυμερή
Τι είναι τα πολυμερή υγρών κρυστάλλων;
Υγροί Κρύσταλλοι
Πολυμερή
Υγρών
Κρυστάλλων

## Slide 4: Εισαγωγή στην έννοια των υγρών κρυστάλλων
Τα υλικά υγρών κρυστάλλων έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων και τα οποία είναι: μια ραβδοειδούς μορφής μοριακή δομή, ακαμψία κατά τον μεγάλο άξονα, ισχυρά δίπολα, αντικαταστάτες που μπορούν εύκολα να πολωθούν.

## Slide 5
Οι επιστήμονες μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν τους υγρούς κρυστάλλους
σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, λόγω του γεγονότος ότι μια «εξωτερική»
διατάραξη (ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία) μπορεί να προκαλέσει σημαντικές
αλλαγές στις μακροσκοπικές ιδιότητες του συστήματος

## Slide 6: Εφαρμογές LC’s
Οθόνες υγρών κρυστάλλων (σε τηλεοράσεις, Η/Υ,
ρολόγια, ηλεκτρονικές συσκευές, αυτοκίνητα κ.α.)
Θερμόμετρα υγρών κρυστάλλων
Ιατρικές εφαρμογές
Οπτικές εφαρμογές

## Slide 7: PLC: Πρόκειται για μια κατηγορία υλικών, τα οποία συνδυάζουν τις ιδιότητες των πολυμερών με αυτές των υγρών κρυστάλλων. Αυτά τα «υβρίδια» όπως θα μπορούσε να τα αποκαλέσει κάποιος, παρουσιάζουν τις ίδιες μεσοφάσεις, χαρακτηριστικό των συνηθισμένων υγρών κρυστάλλων, αλλά και όλες τις χρήσιμες και ευμετάβλητες ιδιότητες των πολυμερών.
Για να παρουσιάσουν τα πολυμερή, Ιδιότητες υγρών κρυστάλλων πρέπει κάποια ραβδοειδή ή δισκοειδή τμήματα
τα λεγόμενα μεσογενή,
να ενσωματωθούν
στην αλυσίδα τους.
Polymer Liquid Crystals

## Slide 8
Η θέση των μεσογενών παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του είδους του PLC που σχηματίζεται. Main-chain polymer liquid crystals όταν το μεσογενές περιέχεται στην κύρια πολυμερική αλυσίδα και side chain polymer liquid crystals όταν τα μεσογενή μέσω μιας εύκαμπτης γέφυρας, συνδέονται με την κύρια αλυσίδα.

## Slide 9
Πολυμερή υγρών κρυστάλλων κύριας αλυσίδας
MC-PLC’s σχηματίζονται όταν άκαμπτες μονάδες εισέρχονται στην ραχοκοκαλιά Κανονικών εύκαμπτων πολυμερών. Αυτές οι άκαμπτες περιοχές κατά μήκος της αλυσίδας επιτρέπουν στο πολυμερές να προσανατολιστεί με τρόπο παρόμοιο με αυτόν των υγρών κρυστάλλων και τελικά να παρουσιάσει τις ιδιότητες αυτών.
Υπάρχουν δυο ευδιάκριτες ομάδες MC-PLCs που ξεχωρίζουν από τον τρόπο με τον οποίο οι άκαμπτες περιοχές σχηματίζονται. Στην πρώτη ομάδα έχουμε LC που χαρακτηρίζονται από άκαμπτες, ραβδοειδούς μορφής, μονομερείς περιοχές. Τα μονομερή αυτά είναι φτιαγμένα από πολλούς αρωματικούς δακτυλίους που παρέχουν το κατάλληλο μέγεθος.
1η ομάδα

## Slide 10
Η δεύτερη ομάδα, και περισσότερο διαδεδομένη, διαφέρει γιατί ενσωματώνει ένα μεσογενές, απευθείας στην κύρια αλυσίδα. Το μεσογενές συμπεριφέρεται όπως οι άκαμπτες περιοχές της πρώτης ομάδας και συνήθως αποτελείται από ένα δυο ή περισσότερους αρωματικούς δακτυλίους που παρέχουν τον απαραίτητο «περιορισμό» κινήσεων για να εμφανίσει η ένωση ιδιότητες PLC. Ουσιαστικά η δεύτερη ομάδα διαφέρει από την πρώτη στο ότι τα μεσογενή χωρίζονται από μια εύκαμπτη περιοχή spacer
spacer (methylene groups) and the stiff mesogen (aromatic ring and double bonds).
2η ομάδα

## Slide 11: Προβλήματα Θερμοκρασίας
Είναι δύσκολο να φτιάξουμε PLCs που να παρουσιάζουν μεσογενική συμπεριφορά, σε θερμοκρασίες που να μπορούμε να δουλέψουμε εύκολα. Πολλές φορές μάλιστα η θερμοκρασία στην οποία σχηματίζονται οι υγροί κρύσταλλοι βρίσκεται πάνω από την θερμοκρασία στην οποία το πολυμερές αρχίζει να καταστρέφεται.
Λύσεις
Μείωση του Σ.Τ. του πολυμερούς, με τη σχετική επανατοποθέτηση των μονομερών (head to head, head to tail) για την ελαχιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων
Συμπολυμερισμός, όπου σπάζοντας τη συμμετρία του πολυμερούς χαμηλώνουμε το Σ.Τ. Όπως και παραπάνω.
Εισαγωγή ατελειών όπως μικρά kinks 120 μοιρών χαμηλώνουν το Σ.Τ.

## Slide 12
Πολυμερή υγρών κρυστάλλων πλευρικής αλυσίδας
Τα πολυμερή υγρών κρυστάλλων πλευρικής αλυσίδας, παρουσιάζουν μεσογενική συμπεριφορά σε ένα εύρος θερμοκρασιών πολύ μεγαλύτερο από ότι τα MC-PLCs. Έχουμε λοιπόν μεσογενείς μονάδες με τη μορφή πλευρικών αλυσίδων, να είναι κολλημένες στο πολυμερές.
Τα SC-PLCs αποτελούνται από τρεις κύριες δομικές μονάδες τη ραχοκοκαλιά, το μεσογενές και το spacer

## Slide 13
Ραχοκοκαλιά: η δομή της είναι πολύ σημαντική για το PLC και τη συμπεριφορά αυτού. Πολυμερή με άκαμπτες ραχοκοκαλιές συνήθως έχουν υψηλές θερμοκρασίες υαλώδους μετάπτωσης Για να παρατηρηθούν LC ιδιότητες πρέπει να μειωθεί η θερμοκρασία που επιτυγχάνεται με μια περισσότερο εύκαμπτη ραχοκοκαλιά.
Μεσογενές: από τα πιο σημαντικά τμήματα αφού στην ευθυγράμμιση τους αποδίδονται και οι ιδιότητες υγρών κρυστάλλων. Συνήθως αποτελείται από ένα άκαμπτο πυρήνα και μερικούς αρωματικούς δακτυλίους.
Spacer: Συνήθως πρόκειται για 2-4 ομάδες CH2 που επηρεάζουν τις ιδιότητες του PLC. Μικρό spacer  nematic phase ενώ μεγάλο spacer  smectic phase.

## Slide 14
Φάσεις Πολυμερών υγρών κρυστάλλων
Smectic
Double Comb
Εφαρμογές PLCs
Ίνες πολύ υψηλής αντοχής
Οπτικές εφαρμογές

## Slide 15
Μορφή δικτύων PLC

## Slide 16: Ένα κινητικό μοντέλο για αλλαγές που γίνονται στο δίκτυο του πολυμερούς

## Slide 17: Liquid Crystals Displays

## Slide 18
SMECTIC LIQUID CRYSTAL ON GRAPHITE
NEMATIC LIQUID CRYSTAL
SMECTIC LIQUID CRYSTAL
NEMATIC LIQUID CRYSTAL
NEMATIC LIQUID CRYSTAL
Liquid Crystals
Polymers