## Slide 1
Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι (ΧΗΜ-311)
Β16 ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
2020/11/16
Υπεύθυνοι Εργαστηρίου
Νικόλαος Στρατηγάκης
Βασίλειος Παπαδημητρίου
Μεταπτυχιακοί Βοηθοί:
Αγγελίνα Μάμαλη, Μαρία Πολυχρονάκη

## Slide 2
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ CCD (Charge Coupled Devices)
ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
Β16 ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
Θεωρητικό υπόβαθρο
Ηλεκτρονιακή δομή ατόμων
Φάσματα ατόμων – Ενεργειακά επίπεδα, Φασματοσκοπικοί όροι – Κανόνες επιλογής
Αντικείμενο
Λήψη ατομικών φασμάτων εκπομπής
Κατανόηση οργανολογίας φασματοσκοπίας
Πειραματική διάταξη – Μετρήσεις
Απλό φασματόμετρο εκπομπής (Λυχνία, Πρίσμα, Ανιχνευτής)
Βαθμονόμηση και προσδιορισμός διακριτικής ικανότητας φασματοφωτομέτρου
Χαρακτηρισμός γραμμών ατομικής εκπομπής για διάφορα στοιχεία

## Slide 3
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ CCD (Charge Coupled Devices)
ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΣΜΑΤΑ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ GROTRIAN
Τυπικό Φάσμα Εκπομπής Ατόμων Cd
Αναπαράσταση Ατομικών Μεταβάσεων

## Slide 4
Φασματογράφος

## Slide 5
Λυχνίες ατομικής εκπομπής
Na
Cd
Hg
Εφαρμογή Μεγάλης Διαφοράς Τάσης
Επιτάχυνση Ηλεκτρονίων/Ιοντισμός Ατόμων Ar
Εξάχνωση Μετάλλου
Διέγερση Ατόμων του Μετάλλου
Εκπομπή Ακτινοβολίας

## Slide 6
Εσωτερική ολική ανάκλαση (total internal reflection)
Όταν η γωνία πρόσπτωσης είναι : θi > θc (η υπολογιζόμενη γωνία διάθλασης είναι > 90ο ) τότε δεν παρατηρείται διάθλαση, αλλά ολική ανάκλαση.
Συμβαίνει όταν το φώς διαδίδεται από n1 προς n2 < n1
Οπτική Ίνα

## Slide 7
Φασματογράφος
Μονοχρωμάτορας
(Czerny-Turner)
Η καταγραφή του φάσματος επιτυγχάνεται με περιστροφή του φράγματος περίθλασης, μέσω ημιτονικού κινητήρα (σάρωση λ)

## Slide 8
Φασματογράφος
Φασματογράφος (Czerny-Turner)
Το φάσμα καταγράφεται σε ανιχνευτή τύπου PDA (photodiode array) ή CCD (charge-coupled device (γνωρίζουμε # εικονοστοιχείων, π. χ., 1024  768 - έτσι κάνουν μία μετάβαση τα παιδιά σε κάτι οικείο – φωτογραφική μηχανή)) που προσφέρει χωρική ανάλυση (1-D, 2-D).
Ρίξτε μια ματιά

## Slide 9
ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ
Όταν το φως αλληλεπιδρά με “εμπόδια”

## Slide 10
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΥΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
Για οποιαδήποτε τάξη περίθλασης, η κόκκινη ακτινοβολία περιθλάται ισχυρότερα (εμφανίζει μεγαλύτερη γωνιακή απόκλιση) συγκριτικά με την κυανή
Φράγμα Περίθλασης
Οθόνη
2η Τάξη Περίθλασης
1η Τάξη Περίθλασης
1η Τάξη Περίθλασης
2η Τάξη Περίθλασης
Μηδενική Τάξη Περίθλασης

## Slide 11
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΥΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
Τάξεις Περίθλασης
Φράγμα Περίθλασης
Εισερχόμενη
Γωνία, α
Γωνία Περίθλασης, β

## Slide 12
Μονωτές Ημιαγωγοί Αγωγοί
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ CCD (Charge Coupled Devices)
ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
Οι ημιαγωγοί υπό συγκεκριμένες συνθήκες άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα
Αποτελούνται από μια πολύ πυκνή διαδοχή πυκνωτών μετάλλου – μονωτή – ημιαγωγού.
Ζώνη Αγωγιμότητας
Ζώνη Αγωγιμότητας
Ζώνη Αγωγιμότητας
Ζώνη Σθένους
Ζώνη Σθένους
Ζώνη Σθένους
Μεγάλο Ενεργειακό Χάσμα
Αλληλοεπικάλυψη
Επίπεδο
Fermi

## Slide 13
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ CCD (Charge Coupled Devices)
ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
400
401
402
nm
Intensity
400
401
402
Καταγραφή περισσότερης ακτινοβολίας
Περισσότερα ηλεκτρόνια στη διεγερμένη κατάσταση
Καταγραφή περισσότερου ρεύματος
Κορυφές με μεγαλύτερη ένταση
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ CCD (Charge Coupled Devices)
ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
Η πληροφορία μεταφέρεται μεταξύ χωρικών θέσεων εικονοστοιχείων (pixels) μέσω των ηλεκτρονίων.

## Slide 14
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ CCD (Charge Coupled Devices)
ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ CCD (Charge Coupled Devices)
ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
Aνιχνευτές σύζευξης φορτίου CCD (charge coupled device)
Έχουν υψηλή ευαισθησία και παρέχουν χωρική (2-d) πληροφορία
http://en.wikipedia.org/wiki/Charge-coupled_device
Μέτρηση της έντασης, Ι, ακτινοβολίας εκπεμπόμενης από πηγή
Ένταση πηγής
Αριθμός φωτονίων
Φορτίο/pixel
Δυναμικό/pixel
Σήμα

## Slide 15
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ CCD (Charge Coupled Devices)
ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΣΜΑΤΑ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ GROTRIAN
Τυπικό Φάσμα Εκπομπής Ατόμων Cd
Αναπαράσταση Ατομικών Μεταβάσεων

## Slide 16
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ CCD (Charge Coupled Devices)
ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
Atomic Spectra Database|NIST
National Institute of
Standards and Technology
Atomic Spectra Database
Αναπαράσταση Ατομικών Μεταβάσεων
Βάση Αποτίμησης Πειραματικών Δεδομένων