## Slide 1: B16: Φάσμα απορρόφησης χρωστικής με συζυγιακούς δεσμούς
Υπεύθυνοι Εργαστηρίου:
Στρατηγάκης Νικόλαος, Παπαδημητρίου Βασίλειου
Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι (ΧΗΜ – 311)
Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021
Μεταπτυχιακοί Βοηθοί:
Τσολακούδης Ηλίας, Χατζηαθανασίου Αγγελική
Ηράκλειο, 29 Ιανουαρίου 2021

## Slide 2: Κβάντωση της Ενέργειας
Κύριες προϋποθέσεις:
Το σωματίδιο να μπορεί να λειτουργεί ως κύμα
Να υπάρχουν συνοριακές συνθήκες
Η ενέργεια είναι κβαντισμένη δηλαδή περιορίζεται σε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ και ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ τιμές
Η κβάντωση της ενέργειας αποτελεί ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ κάθε ατόμου και κάθε ένωσης
Άρα η ενέργειά του είναι κβαντισμένη ΔΗΛΑΔΗ έχει συγκεκριμένα ενεργειακά επίπεδα
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το φρεάρ δυναμικού:
Το σωματίδιο κινείται ως κύμα, λόγω του μικρού μεγέθους του
Και παράλληλα κινείται σε κλειστό κουτί (συνοριακές συνθήκες)

## Slide 3
ΔΕ
Ενεργειακά επίπεδα
υ=1
υ=0
Με υ=0 η θεμελιώδης κατάσταση
και υ=1 η διεγερμένη κατάσταση
Τα ενεργειακά επίπεδα έχουν διακριτές τιμές  η διαφορά τους (ΔΕ) είναι ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
Το λmax είναι συγκεκριμένο για κάθε ένωση και θα έχει ΜΟΝΑΔΙΚΟ φάσμα
Στο παράδειγμα του ατόμου:
Το ηλεκτρόνιο κινείται ως κύμα
Έχουμε συνοριακές συνθήκες, καθώς το ηλεκτρόνιο δεν μπορεί ούτε να πέσει πάνω στον πυρήνα αλλά ούτε να φύγει από το άτομο
Επομένως, η ενέργειά του είναι κβαντισμένη

## Slide 4: Χρωστικές ενώσεις
Η ενέργεια κβαντισμένη, καθώς:
Τα ηλεκτρόνια κινούνται ως κύματα
Έχουμε συνοριακές συνθήκες, λόγω του μήκους του συζυγιακού συστήματος
Οι χρωστικές διαφέρουν στο μήκος του συζυγιακού συστήματος. Απεντοπισμός ηλεκτρονίων, μέσω φαινομένου συντονισμού σε όλο τους το μήκος
Κυανίνη
Καρβοκυανίνη
Δικαρβοκυανίνη

## Slide 5: Χρωστικές ενώσεις
Οι ταινίες απορρόφησης των παραπάνω χρωστικών βρίσκεται στο ορατό κομμάτι του φάσματος, διότι:
Η διαφορά των ενεργειακών επιπέδων είναι μικρή
Λόγω απεντοπισμού των ηλεκτρονίων, η έλξη τους από τον πυρήνα είναι λιγότερη και άρα απαιτείται λιγότερη ενέργεια, για να μεταβούν σε διεγερμένη κατάσταση
Κυανίνη
Καρβοκυανίνη
Δικαρβοκυανίνη

## Slide 6: Αναμενόμενη μορφή φάσματος
Όπου, h, η σταθερά του Planck, m η μάζα ενός ηλεκτρονίου, Ν τα π-ηλεκτρόνια του συστήματος και L το μήκος του δεσμού
Ν ΔΕ
L ΔΕ
Κυανίνη
Καρβοκυανίνη
Δικαρβοκυανίνη
λmax
Κυανίνη
Καρβοκυανίνη
Δικαρβοκυανίνη
Ενεργειακά επίπεδα
Μήκος κουτιού
'Η διαφορετικά:
Όσο αυξάνεται το μήκος του κουτιού (ή αλλιώς το μήκος του συζυγιακού συστήματος), μειώνεται το ΔΕ
Σημείωση: Το L στο τετράγωνο
Μεγαλύτερη Επίδραση
Παράλληλα το λmax κάθε ένωσης αυξάνεται αντίστροφα

## Slide 7: Οργανολογία

## Slide 8: Πειραματική διαδικασία
1ο μέρος πειράματος:
                Λήψη φασμάτων για δύο κυψελίδες
                Λήψη φάσματος μεθανόλης
                Λήψη φασμάτων διαλύματος, το οποίο περιέχει και τις τρεις χρωστικές
                Λήψη φασμάτων για κάθε χρωστική ξεχωριστά
2ο μέρος πειράματος:
                Λήψη τριών φασμάτων της ίδιας χρωστικής σε τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις

## Slide 9: Φάσμα κυψελίδας – κυψελίδας και διαλύτη
Τυπικό φάσμα δυο άδειων κυψελιδών
Τυπικό φάσμα μεθανόλης

## Slide 10: Φάσμα μίξης χρωστικών
Τυπικό φάσμα μίξης των τριών χρωστικών

## Slide 11: Φάσματα των τριών χρωστικών
Καρβοκυανίνη
Κυανίνη
Δικαρβοκυανίνη

## Slide 12: Συνολικό φάσμα των χρωστικών
Θεωρητικά ε (105 Μ-1 cm-1)
Κυανίνη 0,75
Καρβοκυανίνη 1,95
Δικαρβοκυανίνη 2,13
S. E. Sheppard, Geddes, A. L., J. Am. Chem. Soc., 1944, 66, 2003

## Slide 13: Αρχή Franck-Condon
Διεγερμένη Ηλεκτρονιακή Κατάσταση
Θεμελιώδης Ηλεκτρονιακή Κατάσταση
Οι ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις ταχύτατες.
Οι πυρήνες δεν προλαβαίνουν να μετακινηθούν.
Διατηρούν την δυναμική τους κατάσταση.
Όμως: Η δυναμική κατάσταση μπορεί να εκφραστεί με μια κυματοσυνάρτηση, η οποία κατά συνέπεια δεν μεταβάλλεται.
Συνεπώς: Η πιο πιθανή μετάβαση είναι αυτή όπου η κυματοσυνάρτηση της διεγερμένης κατάστασης ‘μοιάζει’ περισσότερο με την θεμελιώδη.
ΔR

## Slide 14: Αρχή Franck-Condon
Μίξη
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
Kαρβοκυανίνη σε υψηλή συγκέντρωση

## Slide 15
Βαθμοί Ελευθερίας Γραμμικών και Μη-Γραμμικών Μορίων

## Slide 16: Νόμος Beer-Lambert
Απορροφητικότητα (Α)
A = ε b c
A = -log T
T = I/Io
Διαπερατότητα (Τ)
Ι: Ένταση Ακτινοβολίας στον Ανιχνευτή όταν (Δ+δ)
Ιο: Ένταση Ακτινοβολίας στον Ανιχνευτή όταν Δ
ε(λ, Τ): γραμμομοριακός συντελεστής απορροφητικότητας
b: οπτική διαδρομή
c: συγκέντρωση χημικής ουσίας
cm
L∙mol-1∙cm-1
mol∙L-1
Απορρόφηση
Αλληλεπίδραση ηλεκτρομαγνητικού κύματος με Ύλη που οδηγεί, στην απορρόφηση μέρους της ενέργειας αυτού, και την μείωση της έντασης σε κάθε λ.
φαινόμενο
μέτρο
Α: Αδιάσταση Ποσότητα

## Slide 17: Φάσματα χρωστικής σε 3 διαφορετικές c
A = ε b c
Τυπικό φάσμα κυανίνης σε τρεις c

## Slide 18: Συμπληρωματικά Χρώματα
δικαρβοκυανίνη
καρβοκυανίνη
κυανίνη
Φαινόμενο σκέδασης
Όταν το φως χτυπά ένα αντικείμενο, αυτό απορροφά ‘ένα’ μήκος κύματος.
Τα υπόλοιπα μήκη κύματος σκεδάζονται και ανιχνεύονται, είτε από το μάτι, είτε από κάποιο ανιχνευτή.

## Slide 19: Πλάτος κορυφών
Οι κορυφές απορρόφησης Έχουν Πλάτος και Δλ ΔΕΝ τείνει στο !
Τροποποιημένη έκφραση αρχής αβεβαιότητας του Heisenberg:
ΔE Δt ≥ ħ
ΔΕ: Αβεβαιότητα Ενέργειας Κατάστασης
Δt: Χρόνος Ζωής Κατάστασης
Διαπλάτυνση κορυφών.
ΔΕ
Ενεργειακά επίπεδα
υ=1
υ=0

## Slide 20
Φυσικό Πλάτος Κορυφής (Χρόνος Ζωής Κατάστασης) και Διαπλατύνσεις
Αρχή Αβεβαιότητας του Heisenberg,
Αβεβαιότητα στην Ενέργεια (ΔΕ) Μίας Κατάστασης:
Δt: Χρόνος Ζωής
Φυσική Διαπλάτυνση
Lorentzian Σχηματομορφή
Διαπλάτυνση Λόγω Κρούσεων, P
Lorentzian Σχηματομορφή
Θερμική Διαπλάτυνση Doppler, Δv(T, λ)
Gaussian Σχηματομορφή
Maxwell
Lorentzian
Gaussian
+
Voight Σχηματομορφή
γ: ρυθμός Αποδιέγερσης
+
v Doppler Shift