## Slide 1
ΧΗΜ-444. Εργαστήριο Φυσικοχημείας ΙΙ - Virtual Lab: Συντελεστής Ιξώδους Ροής
Τμήμα Χημείας: Εαρινό Εξάμηνο 3ου Έτους (ΣΤ’ Εξάμηνο)
Διδάσκοντες: Δρ. Βασίλειος Παπαδημητρίου (Ε.Δι.Π.),a Νικόλαος Στρατηγάκης (Ε.Δι.Π.)b
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: καθ. Γεώργιος Φρουδάκης
e-mail: abpapadim@uoc.gr, bstratign@uoc.gr, cfrudakis@uoc.gr
Web Links: Unified and Communication Platform MS Teams
e-class (eilotas.chemistry.uoc.gr/eclass/)
Ηράκλειο, 2020

## Slide 2
Δυναμικό Ιξώδες – Ιδιότητα Μεταφοράς Γραμμικής Ορμής
Συντελεστής Ιξώδους, n (Pa s)
Περιορισμός στην Ικανότητα Μεταφοράς Γραμμικής Ορμής
Ρευστού (Αέριο ή Υγρό) με Βαθμίδωση Ταχύτητας (dux/dz)
Διαμοριακές Αλληλεπιδράσεις – Κατεύθυνση z
Κινητήριος Δύναμη: Διαφορά Ταχύτητας, ux
Η μείωση της Ρευστότητας
σε μία κατεύθυνση , x, ενός Αερίου
ή Ενός Υγρού προέρχεται ως Αποτέλεσμα
των Δυνάμεων Συνοχής, z και στα Υγρά
μπορεί να Αντιστοιχισθεί
με την Τριβή
Όσο Ισχυρότερες οι Διαμοριακές Αλληλεπιδράσεις,
Τόσο Μεγαλύτερο το Ιξώδες και Μικρότερη η Ρευστότητα
Αέριο
Υγρό

## Slide 3
Διασύνδεση Συντελεστών Διάχυσης και Ιξώδους
Εικονική Αναπαράσταση Ιξώδους και Εξάρτηση από Τ και ΜW
Υγρό – «Τριβή»
Αέριο – Κρούσεις
Μακρομόρια - Γεωμετρία
Stokes – Einstein
Υγρό, n(T)
Υγρό, n(Μ)
Κινηματικό Ιξώδες
ρ: Πυκνότητα

## Slide 4
Εξάρτηση Συντελεστή Ιξώδους από τη Θερμοκρασία n(T)
Arrhenius - Guzman
Τ1
Τ2
Τ1 < Τ2
Υγρό σε Διαφορετικές Θερμοκρασίες
Η Πιθανότητα να Μεταφερθεί
η Γραμμική Ορμή του Ρευστού
 Τ   Συνεκτικότητας ( <r> και  RT)
Ο Παρανομαστής στο Εκθετικό Μέρος (RT)
Κανονικοποιεί την Ea, ως προς το Μέσο
Θερμικό Περιεχόμενο των Μορίων της Συλλογής
Eyring (1937) – Συχνότητα (v) Υπέρβασης ΔΕu
Ν: Αριθμητική Πυκνότητα
d: Διαστρωματική Απόσταση
r: Διαμοριακή Απόσταση
Κινητική Θεωρία Αερίων (ΚΘΑ)
Υγρά, n(T)
Η Αύξηση της Θερμοκρασίας Οδηγεί σε Μείωση του Ιξώδους
Αέρια, n(T)
Η Αύξηση της Θερμοκρασίας Οδηγεί σε Αύξηση του Ιξώδους

## Slide 5
Είσοδος Νερού
(Θερμοστάτηση)
Έξοδος Νερού
Θερμόμετρα
Η2Ο
Γλυκερόλη
Βαθμονομημένος Ζυγός
Βαρίδια
Κλίμακα Μετατόπισης Σφαίρας
Σφαίρα
Τ1
Τ2
Τέλος Διαδρομής
0
Πειραματική Διάταξη Ostwald - Höppler
Θέση Ισορροπίας
Χρονόμετρο Χειρός

## Slide 6
Χρονόμετρο Χειρός
Βαθμονομημένος Ζυγός
Βαρίδια
Κλίμακα Μετατόπισης Σφαίρας
Σφαίρα
Τέλος Διαδρομής
0
Πειραματική Διάταξη Ostwald - Höppler
Είσοδος Νερού
(Θερμοστάτηση)
Έξοδος Νερού
Θερμόμετρα
Η2Ο
Γλυκερόλη
Τ1
Τ2
Θέση Ισορροπίας
Ένα Εύκολο Πείραμα στο Σπίτι
Για την Επανάληψη της Μέτρησης

## Slide 7
Fg
FA
FT
Η Κίνηση της Σφαίρας κατά τη Μεταφορά Ορμής
Βάρος: Fg = m  g = ρs  Vs  g
Άνωση: FΑ = -ρ  Vs  g
“Τριβή”: FT = -K  uορ  η (Stokes)
Δρώσες Δυνάμεις στη Βυθιζόμενη Σφαίρα
K: Συντελεστής Μορφής Σώματος (Κ = 6πr για Σφαίρα)
uορ= S / t
t(s)
u(t) (cm s-1)
F: Συντελεστής Σφαίρας (m-1 s-2 )
G: mmot– meq (g)
Παράγοντες που Επηρεάζουν το Ιξώδες
1. Θερμοκρασία: Αύξηση της Θερμοκρασίας
Επιφέρει Μείωση του Ιξώδους στα Υγρά και
Αύξηση στα Αέρια.
2. Πίεση: Ελάχιστη Επίδραση στα Υγρά Κάτω
από το Κανονικό Σημείο Ζέσης ΑΛΛΑ Αύξηση
Του Ιξώδους στα Αέρια.
3. Πολικότητα: Αύξηση της Πολικότητας των
Μορίων Επιφέρει Ενίσχυση των Διαμοριακών
Αλληλεπιδράσεων και Αύξηση του Ιξώδους.
4. Μοριακό Βάρος: Αυξημένη Μοριακή Μάζα
Αυξάνει το Πλήθος των Δυνάμεων Συνοχής και
Αυξάνει το Ιξώδες.
Εξάρτηση του Ιξώδους από τη Θερμοκρασία
Για Διαφορετικά Ρευστά (Ελαιόλαδο - Γλυκερίνη)

## Slide 8
Προσδιορισμός Συντελεστή Ιξώδους – Virtual Lab: Ανάλυση Δεδομένων
Σφάλματα και Αποτίμηση Μετρήσεων
1. Θερμοκρασία Γλυκερόλης: Πώς και πού
Ρυθμίζεται και Καταγράφεται η θερμοκρασία.
2. Καθαρότητα Γλυκερόλης: Δύνανται να Επηρεάζουν οι Προσμίξεις την Τιμή του n; (Deviation Plot)
3. Μηχανικό Σύστημα Ζυγού: Ενδέχεται να Προσαυξάνει την Αντίσταση;
4. Θερμοκρασία και Πίεση Εργαστηρίου: Επιδρούν στις Μετρήσεις του n;
5. Οι Συνδέσεις Κυκλοφορητή με το Ιξωδόμετρο: Εισάγουν Σφάλμα στην Τ του Πειράματος;
6. Βέλτιστες Συνθήκες Μέτρησης n: Επιδρούν Υψηλές ή Χαμηλές Θερμοκρασίες και Γιατί.